## Slide 1: 汇编语言与逆向技术 第4章 国产鲲鹏CPU汇编语言编程
王志
zwang@nankai.edu.cn
南开大学 网络空间安全学院
2022-2023学年

## Slide 2
大家知道或者听过有哪些国产的CPU和操作系统？
作答
主观题
10分

## Slide 3: 国外CPU vs. 国产CPU

## Slide 4
我们为什么要发展国产CPU、为什么要学习国产CPU的编程？
作答
主观题
10分

## Slide 5: 美国“对华芯片出口限制”
美国商务部宣布将华为及其70家公司列入出口管制实体名单之列
  如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件
  Google、英飞凌、英特尔、高通、 AMD 、赛灵思等宣布停止和华为进行业务往来
  无线技术标准的Wi-Fi联盟、蓝牙技术联盟、制定SD存储卡标准的SD协会、PCIe标准组织PCI-SIG等将华为移出了会员名单。
“将中国冻结在落后的半导体发展状态，并阻止中国公司获得美国的行业专业知识”--外交关系委员会（Council on Foreign Relations）高级研究员爱德华·奥尔登(Edward Alden)

## Slide 6: 鲲鹏CPU

## Slide 7: CPU架构
x86、x64架构和ARM架构是最主流的两种CPU架构
  x86、x64架构高度垄断
  ARM架构开放授权模式
华为和飞腾已获得永久性Arm V8架构指令层级授权，自主研发CPU的设计根基。
  提升我国自主创新、安全可控、产业生态、芯片性能等综合实力，逐渐替代Intel等国外CPU芯片

## Slide 8: 本章知识点
ARMv8架构的体系结构
ARM寻址方式
ARM指令集
ARM伪指令
5. ARM汇编语言程序结构
6. ARM编译与调试工具
7. 基础程序Hello-World示例

## Slide 9: 1. 基于ARMv8的处理器体系结构

## Slide 10: ARMv8的发展过程

## Slide 11: ARMv8-A的2种执行状态（Execution States）
AArch32
AArch64
指令集、寄存器不同

## Slide 12: ARMv8-A的执行状态（Execution States）
AArch32
  支持A32（ARM）和T32（Thumb）两种指令集
  提供13个32位通用寄存器
  提供1个32位程序计数器PC、1个堆栈指针SP、1个链接寄存器LR
  提供32个64位寄存器用于增强SIMD向量和标量浮点运算
  一组处理状态PSTATE参数用于保存处理单元状态

## Slide 13: ARMv8-A的执行状态
AArch64
  支持单一的A64指令集
    固定长度32bits的指令集
  提供31个64bit通用寄存器
  提供1个64位程序计数器PC、若干堆栈指针SP寄存器、若干异常链接寄存器ELR
  提供32个128位寄存器用于增强SIMD向量和标量浮点运算
  一组处理状态PSTATE参数用于保存处理单元状态

## Slide 14: ARMv8-A的执行状态

## Slide 15: ARMv8支持的数据类型
四字（Quadword） | 128位
双字节（DoubleWord） | 64位
字（Word） | 在ARM体系结构中，字的长度为32位
半字（Half-Word） | 在ARM体系结构中，半字的长度为16位
字节（Byte） | 在ARM体系结构中，字节的长度为8位

## Slide 16: ARMv8支持的数据类型
三种浮点数据类型
  半精度（Half-precision）浮点数据
  单精度（Single-precision）浮点数据
  双精度（Double-precision）浮点数据

## Slide 17: ARMv8支持的指令集
AArch64执行状态下
  只能使用A64指令集：32位等长指令字
AArch32执行状态下
  可以使用A32指令集：32位等长指令字
  或T32指令集：16位和32位可变长指令字

## Slide 18: ARMv8架构的异常等级与安全模型
支持多级执行权限：异常等级的数字越大，软件执行权限越高

## Slide 19: ARMv8架构的异常等级与安全模型

## Slide 20: ARMv8架构的寄存器
AArch32重要寄存器

## Slide 21: ARMv8架构的寄存器
AArch64重要寄存器

## Slide 22: ARMv8架构的异常处理
异常：现代处理器必备的程序随机切换机制
  最常见的异常是由外部事件引起的中断服务过程
ARMv8-A的异常类型
  同步异常（Synchronous exception）：直接由执行指令或者尝试执行指令引起，且异常返回地址指明了引起异常的特定指令细节，例如debugging
  异步异常（Asynchronous exception）：由IRQ、FIQ这两个中断请求管脚引起的中断及系统错误引起的异常，例如网卡接收网络数据

## Slide 23: ARMv8架构的异常处理

## Slide 24: ARMv8架构的异常处理
AArch64状态下，引起异常的几类事件：
  终止
    ——指令取指错误
  复位
    ——最高等级异常
  执行异常产生指令
    ——系统调用指令，引起软中断
  中断
    ——IRQ和FIQ，后者优先级更高

## Slide 25: ARMv8架构的异常处理
ARMv8-A的异常处理
  更新备份程序状态寄存器SPSR_ELn，以保存异常处理结束返回时恢复现场必须的PSTATE信息
  用新的处理器状态信息更新程序状态PSTATE
  将异常处理结束返回的地址保存在异常链接寄存器ELR_ELn中

## Slide 26: ARMv8架构的中断
ARMv8架构的通用中断控制器（ GIC ）
  —ARM架构下，系统通过GIC实现中断请求的仲裁、优先级排队和向处理器中断申请等操作

## Slide 27: ARMv8架构的中断
四种中断源
  共享外设中断
    ——可被连接到任何一个处理器核
  私有外设中断
  ——只属于某个处理器核的外设的中断请求，如通用定时器的中断请求
  软件产生的中断
    ——由软件写入中断控制器内的寄存器引发的中断请求，通常用于处理机间通信
  特定位置外设中断
    ——边沿触发的基于消息的中断

## Slide 28: 2. ARM寻址方式

## Slide 29: ARM寻址方式
寻址：找到存储数据或指令的地址
ARM的寻址方式：
  1. 立即数寻址 5. 多寄存器寻址
  2. 寄存器寻址 6. 堆栈寻址
  3. 寄存器间接寻址
  4. 基址寻址

## Slide 30: 立即数寻址
立即数寻址指令中的地址码就是操作数本身
若操作数为常量，用#表示常量
0x或&表示16进制数，否则表示十进制数
例：
MOV R0, #0xFF000 将立即数0xFF000装入R0寄存器
SUB R0, R0, #64 R0减去64，结果放入R0

## Slide 31
masm32位汇编语言，16进制数如何表示？
作答
主观题
10分

## Slide 32: 寄存器寻址
根据寄存器编码获取寄存器内存储的操作数
例：
MOV R1, R2 将R2的值存入R1
SUB R0, R1, R2 将R1的值减去R2的值，结果保存到R0中

## Slide 33: 寄存器间接寻址
操作数从寄存器所指向的内存中取出，寄存器存储的是内存地址
例：
LDR R1, [R2] 将R2指向的存储单元的数据读出，存入R1
STR R1, [R2] 将R1的值写入到R2所指向的存储单元
SWP R1, R1, [R2] 将R1中的值和R2所指向的存储单元的内容交换
注：LDR（Load Register）指令用于读取内存数据
STR（Store Register）指令用于写入内存数据

## Slide 34: 基址变址寻址
基址寄存器的内容与指令中的偏移量相加，得到有效操作数的地址后访问该地址空间
1. 前索引
LDR R0, [R1, #4] // R0  mem32[R1 + 4]
R1中保存的地址+4，新地址中的值存入R0

## Slide 35: 基址变址寻址
基址寄存器的内容与指令中的偏移量相加，得到有效操作数的地址后访问该地址空间
2. 自动索引
LDR R0, [R1, #4]! // R0  mem32[R1 + 4]；R1  R1 + 4
在前索引的基础上，新地址回写进R1
注：！表示回写地址

## Slide 36: 基址变址寻址
基址寄存器的内容与指令中的偏移量相加，得到有效操作数的地址后访问该地址空间
3. 后索引
LDR R0, [R1], #4 // R0  mem32[R1]；R1  R1 + 4
R1中保存地址的内容写进R0，R1中保存的地址+4再写进R1

## Slide 37: 多寄存器寻址类型
多寄存器寻址也称为块拷贝寻址
LDM（Load Multiple）多数据加载
  将多个地址上的值加载到多个寄存器上
STM（Store Multiple）多数据存储
  将多个寄存器上的值存到多个地址上

## Slide 38: 多寄存器寻址模式
IA(Increase After)每次传送后地址加4，寄存器从左到右执行
  STMIA R0, {R1, LR} 先存R1，再存LR
IB(Increase Before)每次传送前地址加4
DA（Decrease After）每次传送后地址减4
DB（Decrease Before）每次传送前地址减4

## Slide 39: 多寄存器寻址格式
LDM{cond} mode Rn{!}, reglist{^}
STM{cond} mode Rn{!}, reglist{^}
  Rn: 基址寄存器，存储传输数据的起始地址，Rn不能为R15
  ！：表示最后的地址写回到Rn中
  reglist：寄存器列表，用“，”隔开，如{R1，R2，R3}
    最多16个寄存器
  ^：不允许在用户模式和系统模式下运行

## Slide 40: 多寄存器寻址实例
LDR R1, #0x10000000 //数据传输起始地址0x10000000
LDMIB R1！，{R0, R4-R6} // 从左向右加载
  R1地址加4，LDR R0, #0x10000004
  R1地址加4， LDR R4, #0x10000008
  R1地址加4， LDR R5, #0x1000000C
  R1地址加4， LDR R6, #0x10000010
  LDR R1, #0x10000010 // “!”，最后的地址写回R1寄存器

## Slide 41
LDR R1, #0x10000000 //数据传输起始地址0x10000000
LDMIA R1！，{R0, R4-R6}
请写出LDMIA指令执行之后R6和R1寄存器的值？
作答
主观题
10分

## Slide 42: 多寄存器寻址实例
LDR R1, #0x10000000 //数据传输起始地址0x10000000
LDMIA R1！，{R0, R4-R6} // 从左向右加载
  LDR R0, #0x10000000， R1地址加4
  LDR R4, #0x10000004， R1地址加4
  LDR R5, #0x10000008， R1地址加4
  LDR R6, #0x1000000C， R1地址加4
  LDR R1, #0x10000010 // “!”，最后的地址写回R1寄存器

## Slide 43: 多寄存器寻址实例
  LDR R1, #0x10000000 //数据传输起始地址0x10000000
  LDR R4, #0x10
  LDR R5, #0x20
  LDR R6, #0x30
  STMIB R1, {R4-R6} //从左向右加载
相当于
  R1地址加4，STR[R4], 0x10000004
  R1地址加4，STR[R5], 0x10000008
  R1地址加4，STR[R6], 0x1000000C

## Slide 44: 寄存器堆栈寻址
存储空间中的栈与寄存器组之间的批量数据传输
  使用R13（SP）作为栈指针，指向栈顶
  先进后出FILO方式访问
基本指令：LDM/STM

## Slide 45: 寄存器堆栈寻址
栈指针位置
  FULL：栈指针指向栈顶元素（即最后一个入栈的数据元素）时称为FULL栈
  EMPTY：栈指针指向与栈顶元素相邻的一个可用单元时称为EMPTY栈
栈增长方向
  Descending：当数据栈向内存地址减小的方向增长时，称为Descending栈
  Ascending：当数据栈向内存地址增加的方向增长时，称为 Ascending栈

## Slide 46: 寄存器堆栈寻址
栈的4种管理方式
  FD （Full Descending Stack） ：满递减栈，每次传送前栈指针减4，对应DB
  FA（Full Ascending Stack）：满递增栈，每次传送后栈指针减4，对应DA
  ED （Empty Descending Stack） ：空递减栈，每次传送前栈指针加4，对应IB
  EA （Empty Ascending Stack） ：空递增栈，每次传送后栈指针加4，对应IA

## Slide 47
ARMv8支持4种栈的生长（管理）方式：FA、FD、EA、ED。大家回忆一下，x86 CPU支持哪种栈的生长方式？
FA
FD
EA
ED
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 48: 寄存器堆栈寻址
LDMFD SP!, {R2-R4}
  SP地址减4，mem32[SP]  R2
  SP地址减4，mem32[SP] R3
  SP地址减4，mem32[SP] R4
  最后的地址再写回SP

## Slide 49
SP寄存器的值是0x10000000，指令LDMFD SP!, {R2-R4}执行之后，SP寄存器的值是多少？
作答
主观题
10分

## Slide 50: 寄存器堆栈寻址
STMFD SP!, {R2-R4}
  R2mem32[SP] ，SP地址加4， 0x10000004
  R3mem32[SP] ， SP地址加4，0x10000008
  R4mem32[SP] ， SP地址加4，0x1000000C
  最后的地址再写回SP
  SP的初始值0x10000000，执行之后SP的值是0x1000000C

## Slide 51: 3. ARM指令集

## Slide 52: ARM指令集
GNU ARM汇编语言语法格式：
[<label>:][<instruction or directive or pseudo-instruction>}@comment
instruction 伪指令
direction 伪操作
pseudo-instruction 伪指令
<label>:为标号，GRM ARM汇编中，任何以冒号结尾的标识符都认为是一个标号
comment为语句的注释

## Slide 53: ARM指令集
GNU ARM汇编语言语法格式：
[<label>:][<instruction or directive or pseudo-instruction>}@comment
注：
ARM指令、伪指令、伪操作、寄存器名不可大小写混用，可全部大写或全部小写
可以在行末用“\”表示换行

## Slide 54: GNU ARM汇编语法格式
局部变量定义的语法格式：N{routname}
  N为0~99之间的数字
  routname为当前局部范围的名称，通常为该变量作用范围的名称（通过ROUTE伪操作定义）

## Slide 55: GNU ARM汇编语法格式
局部变量引用的语法格式：%{F|B}{A|T}N{routname}
  %：表示引用操作
  N：为局部变量的数字号
  routname：为当前作用范围的名称（由ROUT伪操作定义）
  F：指示编译器只向前搜索
  B：指示编译器只向后搜索
  A：指示编译器搜索宏的所有嵌套层次
  T：指示编译器搜索宏的当前层次

## Slide 56: GNU ARM汇编语法格式
特殊字符和语法
  代码中的注释符号：‘@’
  整行注释符号：‘# ’
  语句分离符号：‘;’
  立即数前缀：‘#’或‘$’

## Slide 57: 指令分类

## Slide 58: A64指令特点
A64指令编码宽度固定32bit
31个（X0-X30）个64bit通用寄存器（用作32bit时是W0-W30）
支持48bit虚拟寻址空间
PC指针不能作为数据处理指令或load指令的目的寄存器，X30通常用作LR

## Slide 59: 跳转指令
条件跳转
指令 | 说明
B.cond | cond为真跳转
CBNZ | CBNZ X1, label //如果X1!=0则跳转到label
CBZ | CBX X1, label //如果X1==0则跳转到label
TBNZ | TBNZ X1, #3 label //如果X1[3]!=0则跳转到label
TBZ | TBZ X1, #3 label //如果X1[3]==0则跳转到label

## Slide 60: 跳转指令
绝对跳转
指令 | 说明
B | 绝对跳转
BL | 绝对跳转 #imm, 返回地址保存到LR（X30）
BLR | 绝对跳转reg, 返回地址保存到LR（X30）
BR | 跳转到reg内容地址
RET | 子程序返回指令，返回地址默认保存在LR（X30）

## Slide 61: 跳转指令
异常产生和返回指令
指令 | 说明
SVC | SVC系统调用，目标异常等级为EL1
HVC | HVC系统调用，目标异常等级为EL2
SMC | SMC系统调用，目标异常等级为EL3
ERET | 异常返回，使用当前的SPSR_Elx和ELR_ELx

## Slide 62: 系统寄存器指令
指令 | 说明
MRS | R <- S: 通用寄存器 <= 系统寄存器
MSR | S <- R: 系统寄存器 <= 通用寄存器
例：
MRS R0, CPSR 状态寄存器CPSR的值存入寄存器R0
MSR CPSR_f, R0 用R0的值修改CPSR的条件标志域
MSR CPSR_fsxc, #5 CPSR的值修改为5

## Slide 63: 算术运算指令
指令 | 说明 | 指令 | 说明
ADDS | 加法指令，若S存在，则更新调键位flag | NEG | 取负数运算
SUBS | 带进位的加法，若S存在，则更新条件位flag | MADD | 乘加运算
CMP | 减法指令，若S存在，则更新条件位flag | MSUB | 乘减运算
SBC | 将操作数1减去操作数2，再减去标志位C的取反值，结果送到目的寄存器Xt/Wt | MUL | 乘法运算
RSB | 逆向减法，操作数2减去操作数1，结果送到目的寄存器Xt/Wt | SMADDL | 有符号乘加运算
RSC | 带借位的逆向减法指令，操作数2减去操作数1，再减去标志位C的取反值，结果送目的寄存器Xt/Wt | SDIV | 有符号除法运算
CMP | 比较相等指令 | UDIV | 无符号除法运算
CMN | 比较不等指令 |  | 

## Slide 64: 算数运算指令
例：
ADD加法指令
ADD R0, R1, #5 R0R1+5
ADD R0, R1, R2 R0R1+R2
ADD R0, R1, R2, LSL #5 R0R1+R2左移5位
SUB减法指令
SUB R0, R1, R2 R0<-R1-R2
SUB R0, R1, R2, LSL #5 R0<-R1-R2左移5位

## Slide 65: 逻辑运算指令
指令 | 说明
ANDS | 按位与运算，如果S存在，则更新条件位标记
EOR | 按位异或运算
ORR | 按位或运算
TST | 例如：TST W0, #0X40 //指令用来测试W0[3]是否为1，相当于： ANDS WZR, W0,#0X40

## Slide 66: 逻辑运算指令
例：
AND逻辑与指令
AND R0, R0, #5 保持R0的第0位和第2位，其余位清0
ORR逻辑或指令
ORR R0, R0, #5 R0的第0位和第2位设置为1，其余位不变
EOR逻辑异或指令
EOR R0, R0, #5 R0的第0位和第2位取反，其余位不变

## Slide 67: 数据传输指令
指令 | 说明
MOV | 赋值运算指令
MOVZ | 赋值#uimm16到目标寄存器Xd
MOVN | 赋值#uimm16到目标寄存器Xd，再取反
MOVK | 赋值#uimm16到目标寄存器Xd，保存其他bit不变

## Slide 68: 数据传输指令
例：
MOV 数据传送指令
MOV R0, #0xFF000 立即寻址，将立即数0xFF000装入R0寄存器
MOV R1, R2 寄存器寻址，将R2的值存入R1
MOV R0, R2, LSL #3 移位寻址，R2的值左移3位，结果放入R0
MOVN 数据取反传送指令
MOVN R0, #0 R0=-1

## Slide 69: 地址生成指令
指令 | 说明
ADRP | base = PC[11:0] = ZERO(12); Xd = base = label
ADR | Xd = PC + label
位段移动指令
BFM、SBFM、UBFM、BFI、BFXIL、SBFIZ、SBFX、UBFX、UBFZ等

## Slide 70: 移位运算指令
指令 | 说明
ASR | 算数右移 >> （结果带符号）
LSL | 逻辑左移 <<
LSR | 逻辑右移 >>
ROR | 循环右移：头尾相连
SXTB、SXTH、 UXTB、UXTH | 字节、半字、字符号/0扩展移位运算

## Slide 71: Load/Store指令

## Slide 72: SIMD指令简介
单指令多数据流，能够复制多个操作数并打包在大型寄存器
SIMD可以以同步的方式，同一时间内执行同一条指令
非常适合多媒体应用等数据密集型运算

## Slide 73: 4. ARM伪指令

## Slide 74: ARM伪指令
伪指令是编译器支持的指令，而非硬件芯片支持的指令
  编译器把伪指令转化成对应芯片支持的指令
  伪操作：
    数据定义伪操作、汇编控制伪操作、杂项伪操作……
  伪指令：
    ADR伪指令、ADRL伪指令、LDR伪指令……

## Slide 75: 数据定义伪操作
  .byte 单字节定义 .byte 0x12, ‘a’, 23
  .short 定义2字节数据 .short 0x1234, 65535
  .long /.word 定义4字节数据 .word 0x12345678
  .quad 定义8字节 .quad 0x1234567812345678
  .float 定义浮点数 .float 0f3.2
  .string /.asciz /.ascii 定义字符串 .ascii “abcd\0”

## Slide 76: 汇编控制伪操作
  .if .else .endif
  ——类似C语言里的条件编译，汇编控制伪操作用于控制汇编程序的执行流程。.if、.else、.endif伪指令可以嵌套使用。
  .macro . mend
  ——类似C语言里的宏函数。.macro伪操作可以将一段代码定义为一个整体，称为宏指令，在程序中通过宏指令可以多次调用该段代码。宏操作可以使用一个或多个参数。

## Slide 77: 汇编控制伪操作
  .macro .mend示例

## Slide 78: 杂项伪操作
伪操作 | 语法 | 说明
.arm | .arm | 定义以下代码使用ARM指令集编译
.thumb | .thumb | 定义以下代码使用Thumb指令集编译
.section | .section expr | 定义一个段。expr可以是.text .data .bss
.text | .text {subsection} | 将定义符开始的代码编译到代码段
.data | .data {subsection} | 将定义符开始的代码编译到数据段，初始化数据段
.bss | .bss {subsection} | 将变量存放到.bss段，未初始化数据段

## Slide 79: ADR伪指令
  小范围地址读取伪指令
  —地址值是字节对齐（8位）时，使用相对偏移取值范围为-255~255，当地址值是字对齐（32位）时，取值范围为-1020~1020。
  语法格式：
  ADR{cond} register, label
  ADR R0, label

## Slide 80: ADRL伪指令
  中等范围地址读取伪指令
  —地址值是字节对齐（8位）时，使用相对偏移取值范围为-64~64KB，当地址值是字对齐（32位）时，取值范围为-256~256KB。
  语法格式：
  ADRL{cond} register, label
  ADRL R0, label

## Slide 81: LDR伪指令
  装载一个32位的常数和一个地址到寄存器
  语法格式：
  LDR{cond} register,=[expr|label-expr]
  LDR R0, =0xFFFF0000

## Slide 82: 5. ARM汇编语言程序结构

## Slide 83: 顺序结构
  最简单、最基本的一种程序结构形式
  由程序的开头顺序执行直到程序结束为止，执行过程中没有任何分支

## Slide 84: 分支结构
  事先把各种可能出现的情况和处理方法写在程序里，由计算机做出判断并跳转或调用相应的程序处理
  运行方向是向前的，在确定的条件下，只能执行多个分支中的一个分支

## Slide 85: 条件跳转示例

## Slide 86: 循环结构
  需要多次重复执行相同的或相似的功能时可以使用循环结构
  结构
    初始化部分：设置循环执行的初始化状态
    循环体部分：需要多次重复执行的部分
    循环控制部分：用于控制循环体的执行次数
  循环控制方法
    计数控制法、条件控制法、混合控制法

## Slide 87: 循环结构示例

## Slide 88: 子程序
  主程序：往往要调用子程序或处理中断，暂停主程序，执行子程序或中断服务程序
  子程序：又称为过程。在一个实际程序中，有些操作要执行多次，把要重复执行操作编为子程序。也常把一些常用的操作标准化、通用化成子程序
  子程序结构是模块化程序设计的基础，调用子程序时需要保留内容

## Slide 89: 6. ARM编译与调试工具

## Slide 90: gcc编译器
  使用gcc编译器编译c文件流程
    预编译处理，生成main.i文件
    编译处理，生成main.s文件
    汇编处理，生成main.o文件
    链接处理，生成main.exe文件

## Slide 91: 编译与调试流程
  使用SSH工具，输入用户名和密码登录

## Slide 92: 编译与调试流程
  更新编译环境
  升级gcc版本，依次如下命令
  yum groupinstall “Development tools”
  yum –y install centos-release-scl
  yum –y install devtoolset-7-gcc devtoolset-7-gcc-c++ devtoolset-7-binutils
  scl enable devtoolset-7 bash
  echo “souce /opt/rh/devtoolset-7/enable” >>/etc/profile

## Slide 93: 编译与调试流程
  使用“gcc -v”命令可以输出gcc版本
  使用gcc来编译c语言程序

## Slide 94: 7. 基础程序Hello-World示例

## Slide 95: hello-world示例程序
  实验目的：实现ARM平台精简指令集（RISC）编写的hello-sorld程序的编译和运行。
  实验内容：两次使用软中断指令svc来进行系统调用。第一次使用svc指令在屏幕上打印出一个字符串“Hello”；第二次使用svc指令来当前程序。

## Slide 96: hello-world示例程序
.text
.global tart1
tart1:
mov x0,#0
ldr x1,=msg
mov x2,len
mov x8,64
svc #0
mov x0,123
mov x8,93
svc #0
.data
msg:
.ascii "Hello World!\n"
len=.-msg

## Slide 97: hello-world示例程序
  思考：同样的代码在x86平台是否能够运行，为什么？

## Slide 98: 汇编语言与逆向技术 第9章 ARM汇编与接口技术
王志
zwang@nankai.edu.cn
updated on 2022.11.2
南开大学 网络空间安全学院
2022-2023学年

## Slide 99: 本章知识点
ARMv8架构的体系结构
ARM寻址方式
ARM指令集
ARM伪指令
5. ARM汇编语言程序结构
6. ARM编译与调试工具
7. 基础程序Hello-World示例